Especificaciones eléctricas

# Equipos Instalados
Tabla 1: Datos eléctricos de los motores (Igus)
Motor	Eje	Voltaje	Corriente nominal	Corriente de pico	Consumo nominal
MOT-EC-86-C-I-A	X (2) / Y (1)	48 V	8.7 A	26.1 A	314 W
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC	Z	24 – 48 V	4.2 A	6.3 A	-
MOT-ST-56-L-C-A	Rotación	24 – 48 V	4.2 A	6.3 A	-

Nota: En el caso de los motores brushless (MOT-EC-86-C-I-A) su documentación especifica la corriente nominal y de pico. En el caso de los motores stepper (MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC, MOT-ST-56-L-C-A) su documentación solo proporciona la corriente nominal. Para la corriente de pico debemos considerar en los controladores Igus D1 el parámetro de boost current, descrito como:
The Boost Current indicates the increase of the Motor Current during acceleration and deceleration phases. An increase of the Motor Current to the value of the Boost Current is possible for a maximum of 2 s may be set up to 150% (stepper motors), 200% (direct current motors), or 300% (EC/BLDC motors). Activation of the Boost Current depends on the frequency of movement.
Por lo tanto en los motores EC/BLDC, la corriente de pico puede ser hasta 3 veces la corriente nominal, y en los motores stepper hasta 1.5 veces la corriente nominal. Por otra parte también en el manual de los controladores Igus D1 se dice:
The maximum current of a Stepper Motor can be above the indicated rated current. The actual occurring current must be considered for installation.
Any current setting are made at your own risk.

Tabla 2: Datos eléctricos de los controladores (Igus D1)
Voltage Supply	Logic	12 to 24 V, max. 26 V
	Load	12 to 48 V, max. 50 V
	Digital I/O	5 to 24 V, max. 26 V
	Current Drain Logic	Min. 75 mA to 225 mA
	Current Drain Load	5 mA to 7 A, max 22 A (Boost)
	Current Drain Digital I/O	35 mA to 1.1 A
Continuous Motor Current	7A
Boost Current	Output Duration	Max. 2 s
	ST	10.5 A
	DC	14 A
	EC/BLDC	21 A
Load Power Output	Max. 340 W
Peak Power Output	Max. 1000 W
Dissipation Loss	Min. 2,5 W (idle)
	Max. 15 W (full load)
Motor and encoder cable lengths	< 30m
Digital Inputs	10 Digital Inputs
	Short-Circuit Protected
	Galvanically Separated by Optocoupler
	ULow 10% UB X2.11
	UHigh 60% UB X2.11
	PNP	Pull-Down, internal
	NPN	Pull-Up, internal
	Maximum Frequency DI 1 and DI 2	25 kHz
	Maximum Frequency DI 3 to DI 10	100 Hz
	Debounce Filter DI 1 to DI 10 / (not at Step/Direction Mode)	10 ms
	Current Drain	5 V at X2.11	5 mA
		24 V at X2.11	8 mA
Digital Outputs	5 Digital Outputs
	Short-Circuit Protected
	Galvanically Separated by Optocoupler
	PNP	Pull-Down, internal
	Output Current	Max. 200mA
	Output Voltage	UB at X2.11
Analogue Inputs	Voltage Interval	± 10V
	Input Resistance	50 kΩ
	Accuracy	± 0.1 V
	Signal Filter	16 ms, level dependent
	± 10 V Signal	12 Bit
	0-10 V Signal	11 Bit
	Internal Voltage Supply	10 V ±2%
		Max. 15 mA
		Regulated
		Short Circuit Protected
	External resistor between X4.1 and X4.4	700 Ω to 50 kΩ

Tabla 3: Datos eléctricos de los sensores inductivos (Igus INI-AB-I-025-B-AA)
Supply voltage [VCD]	10 – 30 V
Max. contact voltage [VCD]	10 – 30 V
Switching current	100 mA
No-load current	10 mA
Max. switching frequency	3000 Hz

Tabla 4: Datos eléctricos de las fuentes de alimentación (MEAN WELL)
		SDR-240-24	SDR-960-48
Output	DC voltage	24V	48V
	Rated current	10A	20A
	Current range	0 ~ 10A	0 ~ 20A
	Rated power	240W	960W
	Peak current	15A	26A
	Peak power (note .6)	360W (3sec.)	1248W (3sec.)
	Ripple & noise (max.) (note. 2)	50mVp-p	250mVp-p
	Voltage adj. range	24 ~ 28V	48 ~ 55V
	Voltage tolerance (note .3)	±1.0%	±1.0%
	Line regulation	±0.5%	±0.5%
	Load regulation	±1.0%	±1.0%
	Setup, rise time	650ms, 60ms/230VAC	1000ms, 100ms/230VAC at full load
	Hold up time (typ.)	20ms/230VAC	14ms / 230VAC at full load
Notes	All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature. / Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. / Tolerance includes set up tolerance, line regulation and load regulation. / The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. / Installation clearances : 40mm on top, 20mm on the bottom, 5mm on the left and right side are recommended when loaded permanently with full power. In case the adjacent device is a heat source, 15mm clearance is recommended. / 3 seconds max., please refer to peak loading curves.

# Placas MESA
Se detallan las especificaciones eléctricas para las placas MESA 7I96S y 7I77.
7i96S: Ethernet connected motion control interface designed for interfacing up to 5 Axis of step and direction step motor or servo motor drives.
Interface	Parameter	Min	Max	Units	Notes
General	5V power supply	4.75	5.25	VDC
	5V current	-	250	mA	No ext. load
Step/dir outputs	Step/dir output high V	4	-	V	10 mA source
	Step/dir output low V	-	1	V	10mA sink
	Step rate		10	MHz
Isolated inputs	Input range	±5	±36	V
	Input resistance	4.7	5	kΩ
	Input isolation voltage	-	100	VDC
	Maximum input frequency	-	5	KHz
Isolated outputs 0 through 3	Output switched voltage	0	36	V
	Output switched current	-	2	A
	Output resistance	-	75	mΩ
	Output isolation voltage	-	100	VDC
	Maximum output frequency	-	5	kHZ
Isolated outputs 4 and 5	Output switched voltage AC	0	24	VAC
	Output switched voltage DC	0	36	VDC
	Output switched current	-	100	mA
	Output resistance	-	16	Ω
	Output isolation voltage	-	300	VDC
	Maximum output frequency	-	500	Hz
Analog spindle output	Input voltage	5	20	VDC
	Current draw (no ext load)	-	4	mA
	Linearity (10 khz PWM)	-	0.25	%FS
	0 offset	-	25	mV
	Fs offset	-	-25	mV
	Frequency response	250	-	Hz
	Ripple and noise (10 kHz PWM)	-	0.1	%FS
	Output resistance	-	55	Ω
High speed encoder input	Input common mode range	-7	+12	V
	Input ttl mode threshold	1.4	1.8	V
	Differential mode impedance	118	122	Ω
	Count rate	-	10	MHz

7i77: Daughtercard/breakout board for use with MESA’s 25 pin I/O FPGA cards, designed for interfacing up to 6 Axis of analog servo motor drives and with 48 isolated I/O points for general purpose field I/O use.
Interface	Parameter	Min	Max	Units	Notes
General	5V power supply	4.75	5.25	VDC
	5V current	-	700	mA	No ext. load
Field I/O	Vin (field I/O logic power)	10	32	VDC
	Vin power consumption	-	1	W	Typ. 600 mW
	Field power	5	28	VDC
	Per output current (resistive loads and inductive loads with flyback diode)	-	350	mA
	Field output current (inductive loads with no flyback diode)	-	60	mA
	Per chip current	-	1.4	A
	Input impedance	20	24	kΩ
Analog outputs	Output accuracy	-0.8	+0.8	%FS
	Output current	-	5mA
	Output resolution	-	13	bits
	Ripple and noise	-0.1	+0.1	%FS
Enable outputs	Output current	-	50	mA
	Open circuit voltage	-	100	VDC
	On voltage at 50 mA	-	1.2	VDC
Encoder inputs	Input common mode range	-7	+12	V
	Input TTL mode threshold	1.4	1.8	V
	Differential mode impedance	131	135	Ω
	Count rate (with standard firmware/setup)	-	2	MHz

# Análisis
Para el análisis consideramos lo siguiente:
Cada controlador dispone de una fuente de alimentación para los motores:
Eje	Motor	Fuente	Nombre del / controlador
X (1)	MOT-EC-86-C-I-A	SDR-960-48	D-X1
X (1)	MOT-EC-86-C-I-A	SDR-960-48	D-X2
Y	MOT-EC-86-C-I-A	SDR-960-48	D-Y
Z	MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC	SDR-240-24	D-Z
Rotación Z	MOT-ST-56-L-C-A	SDR-240-24	D-RZ

- Conectaremos las salidas digitales ready, alert, y error de los controladores Igus D1 a las placas MESA, dejando desconectadas las salidas digitales active y reference.
- Usaremos una de las fuentes de 24V (SDR-240-24) para la entrada X1.3 de alimentación lógica de todos los controladores.
- Usaremos una fuente adicional de 5V para las placas MESA y que también usaremos para la entrada X2.11 de alimentación de las entradas y salidas digitales de todos los controladores.
Nota: en el manual de los controladores Igus D1 se proporcionan varios ejemplos de análisis de carga y selección de fuente de alimentación en la sección “4.2.4 Power supply selection”. El análisis que haremos aquí es similar.
## Consumo de los controladores
Se debe proporcionar alimentación en tres entradas del controlador: X1.1 (carga), X1.3 (lógica), y X2.12 (digital I/O). Estas entradas se muestran en las figuras 1 y 2.

Figura 1: Entradas de alimentación de carga y lógica
Figura 2: Salidas digitales y entrada de alimentación de I/O

### Consumo de carga (entrada X1.1)
La entrada X1.1 de alimentación de la carga proporciona la alimentación para los motores, como se muestra en la tabla 1 el voltaje de esta entrada debe estar entre 12 y 48 V, y la corriente suministrada estará entre 5 mA y 22 A.
Controlador	Boost current	Carga (continua)	Carga max. (corto plazo)
D-X1	200%	8.7 A	17.4 A
D-X2	200%	8.7 A	17.4 A
D-Y	200%	8.7 A	17.4 A
D-Z	150%	4.2 A	6.3 A
D-RZ	150%	4.2 A	6.3 A

Notas:
- La carga máxima (corto plazo) se calcula como la carga (continua) multiplicada por el factor de boost current.
- Los controladores Igus D1 admiten una boost current máxima de 300% para los motores EC/BLDC, pero en este caso el valor de corriente pico necesaria para nuestros motores sería de 26.1A, el cual supera el máximo tanto de las fuentes de alimentación como del controlador Igus D1. Para asegurar que con nuestros motores la corriente pico no supere los 20A máximos que pueden proporcionar las fuentes de alimentación el factor de boost current debería ser igual o menor a 225%. En el análisis realizado aquí se considera un factor del 200%.
- Los controladores Igus D1 admiten una boost current máxima de 150% para los motores stepper, pero de todas formas el manual también advierte lo siguiente:
  The maximum current of a Stepper Motor can be above the indicated rated current. The actual occurring current must be considered for installation.
  Any current setting are made at your own risk.
- La corriente de los motores se puede monitorizar a traves de la aplicación de osciloscopio en la aplicación web de configuración de los controladores. Alternativamente también se podría monitorizar mediante Modbus/TCP.
### Consumo de lógica (entrada X1.3)
La entrada X1.3 de alimentación lógica proporciona la alimentación a la placa del controlador, como se muestra en la tabla 1 el voltaje de esta entrada debe estar entre 12 y 24 V, y la corriente suministrada estará entre 75 y 225 mA.
Por otra parte también debemos considerar la alimentación para los encoders, que es proporcionada a través de los terminales X6.1 de 5V y X6.1 de 0V. El manual de los controladores dice lo siguiente acerca de estas salidas de alimentación:
Please note that the internal voltage supply can source a maximum of 120 mA.
120 mA a 5V son 600 mW, lo que equivale a una corriente de 25 mA a 24V.
Por lo tanto debemos considerar una corriente de 0.25 A para cada controlador.
### Consumo de entradas y salidas digitales (entrada X2.11)
En la tabla 1 se indica que la corriente de para la I/O digital estará en un rango de entre 35 mA y 1.1 A. Los controladores Igus D1 tienen 5 salidas digitales y según lo indicado en la misma tabla cada salida tiene una corriente máxima de 0.2 A. Por lo tanto podemos asúmir que el valor máximo de corriente de 1.1 A para la I/O digital se dará cuando las 5 salidas digitales estén proporcionando su corriente máxima de 0.2 A.
En nuestro caso consideraremos solo conectadas las salidas digitales ready, alert, y error de los controladores Igus D1 a las placas MESA, dejando desconectadas las salidas digitales active y reference. La corriente que consumirá de estas entradas la placa MESA 7i77 será muy pequeña: como se muestra en los datos de la sección 2, las entradas de la placa 7i77 (Field I/O) tienen una impedancia de entrada de entre 20 y 24 kΩ, por lo tanto para 5V la corriente máxima será de 0.25 mA.
Por lo tanto la corriente de las salidas digitales en nuestro caso será muy pequeña, consideraremos que la corriente máxima que necesitamos será de 0.05 A.
### Resumen de consumos
En la siguiente tabla se resume el consumo de los controladores.
Controlador	Carga			Lógica (24V)	I/O (5V)
	Voltaje	I Continua	I Max. (corto plazo)
D-X1	48V	8.7 A	17.4 A	0.25 A	0.05 A
D-X2	48V	8.7 A	17.4 A	0.25 A	0.05 A
D-Y	48V	8.7 A	17.4 A	0.25 A	0.05 A
D-Z	24V	4.2 A	6.3 A	0.25 A	0.05 A
D-RZ	24V	4.2 A	6.3 A	0.25 A	0.05 A

## Consumo de los sensores de límites
Según los datos de la tabla 3, la corriente máxima de los sensores de límites son 100 mA. Considerando 8 sensores de límites la corriente máxima será 8⨯0.1 A = 0.8 A.
## Consumo de las placas MESA
Se detallan los consumos de corriente de las placas MESA 7I96S y 7I77.
### 7I96S
La placa 7i96S se alimenta con 5V. Según las especificaciones mostradas en la sección 2 la placa consume un máximo de 250 mA sin carga.
En nuestro caso consideraremos que conectamos dos de las salidas de step y dos de las salidas direction de la placa con los controladores Igus D1 correspondientes. Según la especificación de la tabla 1, a 5V las entradas digitales de los controladores Igus D1 tienen una corriente de entrada de 5 mA. Por lo tanto la placa deberá suministrar como máximo 4⨯5 mA = 20 mA adicionales.
Por lo tanto en total la placa consumirá un máximo de 270 mA.
### 7I77
La placa 7i77 se alimenta con 5V. Según las especificaciones mostradas en la sección 2 la placa consume un máximo de 700 mA sin carga.
En nuestro caso:
- Para el control de los motores brushless conectamos tres de las salidas analógicas de ±10V de la placa 7i77 a los controladores correspondientes. Según las especificaciones eléctricas de los controladores Igus D1 mostradas en la tabla 2, las entradas analógicas tienen una resistencia de entrada de 50 kΩ, por lo tanto la corriente máxima será de 3⨯10/50k A = 0.6 mA ≅1 mA.
- Conectamos 5 de las salidas de enable de la placa 7i77 a los controladores. Las entradas enable de los controladores son entradas digitales que, según las especificaciones eléctricas de la tabla 2, a 5V tienen una corriente de entrada de 5 mA. Por lo tanto la placa deberá suministrar como máximo 5⨯5 mA = 25 mA adicionales.
- Conectamos las salidas digitales ready, alert, y error de cada controlador a las entradas de Field I/O de las placa 7i77. Para ello usaremos niveles lógicos de 5V. Para usar las entradas de Field I/O de la placa 7i77 proporcionaremos 24V en el terminal VIN y 5V en los terminales VFIELD del bloque TB2. El consumo de VIN es de aproximadamente 600 mW o 25 mA a 24V.

Por lo tanto, en total la placa consumirá 700 + 1 + 25 mA = 726 mA de alimentación a 5V, y 25 mA de alimentación a 24V.
## Resumen de consumos totales
- Alimentación a 48V:
  Consumo máximo = 17.4 A (controlador D-X1) + 17.4 A (controlador D-X2) + 17.4 A (controlador D-Y) = 52.2 A.
- Alimentación a 24V:
  Consumo máximo = 6.3 A (controlador D-Z) + 6.3 A (controlador D-RZ) + 5⨯0.25 A (alimentación lógica de controladores) + 0.8 A (sensores de límites) + 0.025 A (alimentación Field I/O de la placa MESA 7i77) = 14.675 A.
- Alimentación a 5V:
  Consumo máximo: 0.270 A (placa MESA 7i96S) + 0.726 mA (placa MESA 7i77) + 5⨯0.05 (salidas I/O de controladores) = 1.246 A.